YOROBA Kenji
TISSIER Killian
CIGDEM jonathan

PACKET TRACER

Sommaire

Matériels

- Configuration VLAN
- Configuration routeurs
- Configuration routeur FAI
- Routage du routeur d’un site
- Routage du routeur FAI

Routeur FAI

! Interface s0/0/0 - FAI ⇔ ODEON FAI(config)#int s0/0/1 FAI(config-if)#description ** ODEON ** FAI(config-if)#ip address 100.0.0.1 255.255.255.252 / FAI(config-if)#no shutdown FAI(config-if)#exit

! Interface s0/1/1 - FAI ⇔ TERNES FAI(config)#int s0/3/0 FAI(config-if)#description ** TERNES ** FAI(config-if)#ip address 110.0.0.1 255.255.255.252 / FAI(config-if)#no shutdown FAI(config-if)#exit

! Interface s0/2/0 - FAI ⇔ BEAUBOURG / FAI(config)#int s0/2/0 FAI(config-if)#description ** BEAUBOURG ** FAI(config-if)#ip address 120.0.0.1 255.255.255.252 FAI(config-if)#no shutdown FAI(config-if)#exit

! Interface s0/2/1 - FAI ⇔ ITALIE / FAI(config-if)#description ** ITALIE ** FAI(config-if)#ip address 130.0.0.1 255.255.255.252 FAI(config-if)#no shutdown FAI(config-if)#exit

! Interface s0/1/1 - FAI ⇔ REPUBLIQUE / FAI(config)#int s0/3/0 FAI(config-if)#description ** REPUBLIQUE ** FAI(config-if)#ip address 150.0.0.1 255.255.255.252 FAI(config-if)#exit

ODEON

PC EMPLOYÉS

PC CLIENT

Switch

! Configuration VLAN SWITCH_ODEON(config)#vlan 10 SWITCH_ODEON(config-vlan)#name EMPLOYE SWITCH_ODEON(config-vlan)#exit SWITCH_ODEON(config)#vlan 20 SWITCH_ODEON(config-vlan)#name CLIENT SWITCH_ODEON(config-vlan)#exit

! Tronc du VLAN - Switch ⇔ Routeur SWITCH_ODEON(config)#int g0/1 SWITCH_ODEON(config-if)#switchport mode trunk SWITCH_ODEON(config-if)#exit

! Réseau EMPLOYE - VLAN 10 Cette interface relie les PC EMPLOYE vers le switch SWITCH_ODEON(config)#int f0/1 SWITCH_ODEON(config-if)#switchport mode access SWITCH_ODEON(config-if)#switchport access vlan 10 SWITCH_ODEON(config-if)#exit

! Réseau CLIENT - VLAN 20 SWITCH_ODEON(config)#int f0/2 SWITCH_ODEON(config-if)#switchport mode access SWITCH_ODEON(config-if)#switchport access vlan 20 SWITCH_ODEON(config-if)#exit

! Sauvegarde de la configuration du routeur SWITCH_ODEON#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

copy running-config startup-config permet de mettre en mémoire les configurations de façon à ce qu’on n’ait pas à retaper ces lignes de commande lors d’un redémarrage du switch.

Routeur

! Sous-réseau #1 - VLAN 10 - EMPLOYE ODEON(config)#int g0/0.1 ODEON(config-subif)#description ** VLAN 10 - EMPLOYE ** / ODEON(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 ODEON(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 ODEON(config-subif)#ip nat inside ODEON(config-subif)#exit

Sous-réseau #1 - VLAN 20 - CLIENT ODEON(config)#int g0/0.2 ODEON(config-subif)#description ** VLAN 20 - CLIENT ** / ODEON(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 ODEON(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 ODEON(config-subif)#ip nat inside ODEON(config-subif)#exit

! Réseau public relié au FAI ODEON(config)#int s0/0/0 ODEON(config-if)#ip address 110.0.0.2 255.255.255.252 ODEON(config-if)#ip nat outside ODEON(config-if)#exit

ODEON(config)#ip access-list extended LAN ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

ODEON(config)#ip access-list extended LAN ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any ODEON(config-ext-nacl)#exit

L’access-list LAN sera modifié au cours des étapes qui vont suivre.

! Activation du NAT ODEON(config)#ip nat inside source list LAN interface s0/0/0 overload

PC peut pinger 8.8.8.8

IPsec

! securityk9 Activation / ODEON(config)#license boot module c / 2900 technology-package securityk9 ODEON(config)#exit ODEON#write ODEON#copy running-config startup-config ODEON#reload

! Configuration du cryptage / ODEON(config)#crypto isakmp policy 1 ODEON(config-isakmp)#encryption aes ODEON(config-isakmp)#authentication pre-share ODEON(config-isakmp)#group 2 ODEON(config-isakmp)#exit / ! Configuration de la clé de cryptage / ODEON(config)#crypto isakmp key VPNBEAUBOURG address 120.0.0.2 / ODEON(config)#crypto isakmp key VPNTERNES address 130.0.0.2 ODEON(config)#crypto ipsec transform-set VPNSET esp-aes esp-sha-hmac / ! ACL VPN / ODEON(config)#ip access-list extended VPN ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#exit

! Configuration de la crypto map / ODEON(config)#crypto map VPNMAP 1 ipsec-isakmp % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer

and a valid access list have been configured. ODEON(config-crypto-map)#set peer 120.0.0.2 ODEON(config-crypto-map)#set transform-set VPNSET ODEON(config-crypto-map)#match address VPN ODEON(config-crypto-map)#exit

! Application de la crypto map / ODEON(config)#int s0/0/0 ODEON(config-if)#crypto map VPNMAP

=> Suppression ou modification de l’ACL LAN afin que les deny soient en tête de liste
=> (Supprimer) no ip access-list extended LAN

! ACL NAT / ODEON(config)#ip access-list extended LAN ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.22.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.22.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.31.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.32.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.31.0 0.0.0.255 ODEON(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.32.0 0.0.0.255o,tODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any ODEON(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any

Beaubourg

Switch

SWITCH-BEAUBOURG(config)#vlan 10 / SWITCH-BEAUBOURG(config-vlan)#name EMPLOYE / SWITCH-BEAUBOURG(config-vlan)#exit / SWITCH-BEAUBOURG(config)#vlan 20 / SWITCH-BEAUBOURG(config-vlan)#name CLIENT / SWITCH-BEAUBOURG(config-vlan)#exit / SWITCH-BEAUBOURG(config)#int g0/1 / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#switchport mode trunk / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#exit / SWITCH-BEAUBOURG(config)#int f0/1 / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#switchport mode access / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#switchport access vlan 10 / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#exit / SWITCH-BEAUBOURG(config)#int f0/2 / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#switchport mode access / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#switchport access vlan 20 / SWITCH-BEAUBOURG(config-if)#exit

Routeur

Router(config)#hostname RT-BEAUBOURG / RT-BEAUBOURG(config)#int s0/0/0 / RT-BEAUBOURG(config-if)#description **BEAUBOURG ** / RT-BEAUBOURG(config-if)#ip address 120.0.0.2 255.255.255.252 / RT-BEAUBOURG(config-if)#ip nat outside / RT-BEAUBOURG(config-if)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#int g0/0.1 / RT-BEAUBOURG(config-subif)#description **VLAN 10 - EMPLOYE ** / RT-BEAUBOURG(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 / RT-BEAUBOURG(config-subif)#ip address 192.168.5.254 255.255.255.0 / RT-BEAUBOURG(config-subif)#ip nat inside / RT-BEAUBOURG(config-subif)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#int g0/0.2 / RT-BEAUBOURG(config-subif)#description **VLAN 20 - CLIENT ** / RT-BEAUBOURG(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 / RT-BEAUBOURG(config-subif)#ip address 192.168.6.254 255.255.255.0 / RT-BEAUBOURG(config-subif)#ip nat inside / RT-BEAUBOURG(config-subif)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#ip access-list extended LAN / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 any / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 any / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#ip nat inside source list LAN interface s0/0/0 overload / RT-BEAUBOURG(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0

=> Un pc peut pinger 8.8.8.8
ipIPsec

RT-BEAUBOURG(config)#license boot module c2900 technology-package securityk9 / RT-BEAUBOURG(config)#exit / RT-BEAUBOURG#write / RT-BEAUBOURG#copy running-config startup-config / BEAUBOURG#reload / RT-BEAUBOURG(config)#crypto isakmp policy 1 / RT-BEAUBOURG(config-isakmp)#encryption aes / RT-BEAUBOURG(config-isakmp)#authentication pre-share / RT-BEAUBOURG(config-isakmp)#group 2 / RT-BEAUBOURG(config-isakmp)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#crypto isakmp key VPNBEAUBOURG address 110.0.0.2 / RT-BEAUBOURG(config)#crypto ipsec transform-set VPNSET esp-aes esp-sha-hmac / RT-BEAUBOURG(config)#ip access-list extended VPN / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#crypto map VPNMAP 1 ipsec-isakmp / RT-BEAUBOURG(config-crypto-map)#set peer 100.0.0.2 / RT-BEAUBOURG(config-crypto-map)#set transform-set VPNSET / RT-BEAUBOURG(config-crypto-map)#match address VPN / RT-BEAUBOURG(config-crypto-map)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#int s0/0/0 / RT-BEAUBOURG(config-if)#crypto map VPNMAP / RT-BEAUBOURG(config)#ip access-list extended LAN / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#no permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 any / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#no permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 any / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.6.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.6.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 any / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 any / RT-BEAUBOURG(config-ext-nacl)#exit / RT-BEAUBOURG(config)#exit

Ternes

Switch

Switch(config)#hostname SWITCH-TERNES / SWITCH-TERNES(config)#vlan 10 / SWITCH-TERNES(config-vlan)#name EMPLOYE / SWITCH-TERNES(config-vlan)#exit / SWITCH-TERNES(config)#vlan 20 / SWITCH-TERNES(config-vlan)#name CLIENT / SWITCH-TERNES(config-vlan)#exit / SWITCH-TERNES(config)#int g0/1 / SWITCH-TERNES(config-if)#switchport mode trunk / SWITCH-TERNES(config-if)#exit / SWITCH-TERNES(config)#int f0/1 / SWITCH-TERNES(config-if)#switchport mode access / SWITCH-TERNES(config-if)#switchport access vlan 10 / SWITCH-TERNES(config-if)#exit / SWITCH-TERNES(config)#int f0/2 / SWITCH-TERNES(config-if)#switchport mode access / SWITCH-TERNES(config-if)#switchport access vlan 20 / SWITCH-TERNES(config-if)#exit

Routeur

Router(config)#hostname RT-TERNES / RT-TERNES(config)#int s0/0/0 / RT-TERNES(config-if)#description ** TERNES ** / RT-TERNES(config-if)#ip address 130.0.0.2 255.255.255.252 / RT-TERNES(config-if)#ip nat outside / RT-TERNES(config-if)#no shutdown / RT-TERNES(config-if)#exit / RT-TERNES(config)#int g0/0.1 / RT-TERNES(config-subif)#description ** VLAN 10 - EMPLOYE ** / RT-TERNES(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 / RT-TERNES(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0 / RT-TERNES(config-subif)#ip nat inside / RT-TERNES(config-subif)#exit / RT-TERNES(config)#int g0/0.2 / RT-TERNES(config-subif)#description ** VLAN 20 - CLIENT ** / RT-TERNES(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 / RT-TERNES(config-subif)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0 / RT-TERNES(config-subif)#ip nat inside / RT-TERNES(config-subif)#exit / RT-TERNES(config)#ip access-list extended LAN / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 any / RT-TERNES(config-ext-nacl)#exit / RT-TERNES(config)#ip nat inside source list LAN interface s0/0/0 overload / RT-TERNES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 / IPsec / RT-TERNES(config)#license boot module c2900 technology-package securityk9 / RT-TERNES(config)#exit / RT-TERNES#copy running-config startup-config / RT-TERNES#write / RT-TERNES#reload / RT-TERNES(config)#crypto isakmp policy 1 / RT-TERNES(config-isakmp)#encryption aes / RT-TERNES(config-isakmp)#authentication pre-share / RT-TERNES(config-isakmp)#group 2 / RT-TERNES(config-isakmp)#exit / RT-TERNES(config)#crypto isakmp key VPNTERNES address 110.0.0.2 / RT-TERNES(config)#crypto ipsec transform-set VPNSET esp-aes esp-sha-hmac / RT-TERNES(config)#ip access-list extended VPN / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#exit / RT-TERNES(config)#crypto map VPNMAP 1 ipsec-isakmp / % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer / and a valid access list have been configured. / TERNES(config-crypto-map)#set peer 100.0.0.2 / RT-TERNES(config-crypto-map)#set transform-set VPNSET / RT-TERNES(config-crypto-map)#match address VPN / RT-TERNES(config-crypto-map)#exit / RT-TERNES(config)#int s0/0/0 / RT-TERNES(config-if)#crypto map VPNMAP / *Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON / RT-TERNES(config-if)#exit / RT-TERNES(config)#no ip access-list extended LAN / RT-TERNES(config)#ip access-list extended LAN / RT-TERNES(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any / RT-TERNES(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 any / RT-TERNES(config-ext-nacl)#exit

Italie

Switch

Switch(config)#hostname SWITCH-ITALIE / SWITCH-ITALIE(config)#int g0/1 / SWITCH-ITALIE(config-if)#switchport mode trunk / SWITCH-ITALIE(config-if)#exit / SWITCH-ITALIE(config)#vlan 10 / SWITCH-ITALIE(config-vlan)#name EMPLOYE / SWITCH-ITALIE(config-vlan)#exit / SWITCH-ITALIE(config)#vlan 20 / SWITCH-ITALIE(config-vlan)#name CLIENT / SWITCH-ITALIE(config-vlan)#exit / SWITCH-ITALIE(config)#int f0/1 / SWITCH-ITALIE(config-if)#switchport mode access / SWITCH-ITALIE(config-if)#switchport access vlan 10 / SWITCH-ITALIE(config-if)#exit / SWITCH-ITALIE(config)#int f0/2 / SWITCH-ITALIE(config-if)#switchport mode access / SWITCH-ITALIE(config-if)#switchport access vlan 20 / SWITCH-ITALIE(config-if)#exit

Routeur

Router(config)#hostname RT-ITALIE / RT-ITALIE(config)#int s0/0/0 / RT-ITALIE(config-if)#description ** ITALIE ** / RT-ITALIE(config-if)#ip address 130.0.0.2 255.255.255.252 / RT-ITALIE(config-if)#ip nat outside / RT-ITALIE(config-if)#no shutdown / RT-ITALIE(config-if)#exit / RT-ITALIE(config)#int g0/0.1 / RT-ITALIE(config-subif)#description ** VLAN 10 - EMPLOYE ** / RT-ITALIE(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 / RT-ITALIE(config-subif)#ip address 192.168.7.254 255.255.255.0 / RT-ITALIE(config-subif)#ip nat inside / RT-ITALIE(config-subif)#exit / RT-ITALIE(config)#int g0/0.2 / RT-ITALIE(config-subif)#description ** VLAN 20 - CLIENT ** / RT-ITALIE(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 / RT-ITALIE(config-subif)#ip address 192.168.8.254 255.255.255.0 / RT-ITALIE(config-subif)#ip nat inside / RT-ITALIE(config-subif)#exit / RT-ITALIE(config)#ip access-list extended LAN / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.7.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.7.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.7.0 0.0.0.255 any / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#exit / RT-ITALIE(config)#ip nat inside source list LAN interface s0/0/0 overload / RT-ITALIE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 / RT-ITALIE(config)#exit / IPsec / RT-ITALIE(config)#license boot module c2900 technology-package securityk9 / RT-ITALIE(config)#exit / RT-ITALIE#copy running-config startup-config / RT-ITALIE#write / RT-ITALIE#reload / RT-ITALIE(config)#crypto isakmp policy 1 / RT-ITALIE(config-isakmp)#encryption aes / RT-ITALIE(config-isakmp)#authentication pre-share / RT-ITALIE(config-isakmp)#group 2 / RT-ITALIE(config-isakmp)#exit / RT-ITALIE(config)#crypto isakmp key VPNITALIE address 110.0.0.2 / RT-ITALIE(config)#crypto ipsec transform-set VPNSET esp-aes esp-sha-hmac / RT-ITALIE(config)#ip access-list extended VPN / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.7.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.8.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.7.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.8.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-ITALIE(config-ext-nacl)#exit / RT-ITALIE(config)#crypto map VPNMAP 1 ipsec-isakmp / % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer / and a valid access list have been configured. / RT-ITALIE(config-crypto-map)#set peer 100.0.0.2 / RT-ITALIE(config-crypto-map)#set transform-set VPNSET / RT-ITALIE(config-crypto-map)#match address VPN / RT-ITALIE(config-crypto-map)#exit / RT-ITALIE(config)#int s0/0/0 / RT-ITALIE(config-if)#crypto map VPNMAP / RT-ITALIE(config-if)#exit

Bastille
Switch

Switch(config)#hostname SWITCH-Bastille / SWITCH-Bastille(config)#vlan 10 / SWITCH-Bastille(config-vlan)#name EMPLOYE / SWITCH-Bastille(config-vlan)#exit / SWITCH-Bastille(config)#vlan 20 / SWITCH-Bastille(config-vlan)#name CLIENT / SWITCH-Bastille(config-vlan)#exit / SWITCH-Bastille(config)#int g0/1 / SWITCH-Bastille(config-if)#switchport mode trunk / SWITCH-Bastille(config-if)#exit / SWITCH-Bastille(config)#int f0/1 / SWITCH-Bastille(config-if)#switchport mode access / SWITCH-Bastille(config-if)#switchport access vlan 10 / SWITCH-Bastille(config-if)#exit / SWITCH-Bastille(config)#int f0/2 / SWITCH-Bastille(config-if)#switchport mode access / SWITCH-Bastille(config-if)#switchport access vlan 20 / SWITCH-Bastille(config-if)#exit

Routeur

Router(config)#hostname RT-BASTILLE / RT-BASTILLE(config)#int s0/0/0 / RT-BASTILLE(config-if)#description ** BASTILLE ** / RT-BASTILLE(config-if)#ip address 140.0.0.2 255.255.255.252 / RT-BASTILLE(config-if)#ip nat outside / RT-BASTILLE(config-if)#no shutdown / RT-BASTILLE(config-if)#exit / RT-BASTILLE(config-if)#int g0/0.1 / RT-BASTILLE(config-subif)#description ** VLAN 10 - EMPLOYE ** / RT-BASTILLE(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 / RT-BASTILLE(config-subif)#ip address 192.168.9.254 255.255.255.0 / RT-BASTILLE(config-subif)#ip nat inside / RT-BASTILLE(config-subif)#exit / RT-BASTILLE(config)#int g0/0.2 / RT-BASTILLE(config-subif)#description ** VLAN 20 - CLIENT ** / RT-BASTILLE(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 / RT-BASTILLE(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 / RT-BASTILLE(config-subif)#ip nat inside / RT-BASTILLE(config-subif)#exit / RT-BASTILLE(config)#ip access-list extended LAN / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 any / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#exit / RT-BASTILLE(config)#ip nat inside source list LAN interface s0/0/0 / RT-BASTILLE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 / IPsec / RT-BASTILLE(config)#license boot module c2900 technology-package securityk9 / RT-BASTILLE(config)#exit / RT-BASTILLE#copy running-config startup-config / RT-BASTILLE#write / RT-BASTILLE#reload / RT-BASTILLE(config)#crypto isakmp policy 1 / RT-BASTILLE(config-isakmp)#encryption aes / RT-BASTILLE(config-isakmp)#authentication pre-share / RT-BASTILLE(config-isakmp)#group 2 / RT-BASTILLE(config-isakmp)#exit / RT-BASTILLE(config)#crypto isakmp key VPNODEON address 110.0.0.2 / RT-BASTILLE(config)#crypto ipsec transform-set VPNSET esp-aes esp-sha-hmac / RT-BASTILLE(config)#ip access-list extended VPN / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-BASTILLE(config-ext-nacl)#exit / RT-BASTILLE(config)#crypto map VPNMAP 1 ipsec-isakmp / % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer / and a valid access list have been configured. / RT-BASTILLE(config-crypto-map)#set peer 100.0.0.2 / RT-BASTILLE(config-crypto-map)#set transform-set VPNSET / RT-BASTILLEDEON(config-crypto-map)#match address VPN / RT-BASTILLE(config-crypto-map)#exit / RT-BASTILLE(config)#int s0/0/0 / RT-BASTILLE(config-if)#crypto map VPNMAP / RT-BASTILLE(config-if)#exit

Republique
Switch

Switch(config)#hostname SWITCH-REPUBLIQUE / SWITCH-REPUBLIQUE(config)#vlan 10 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-vlan)#name EMPLOYE / SWITCH-REPUBLIQUE(config-vlan)#exit / SWITCH-REPUBLIQUE(config)#vlan 20 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-vlan)#name CLIENT / SWITCH-REPUBLIQUE(config-vlan)#exit / SWITCH-REPUBLIQUE(config)#int g0/1 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#switchport mode trunk / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#exit / SWITCH-REPUBLIQUE(config)#int f0/1 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#switchport mode access / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#switchport access vlan 10 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#exit / SWITCH-REPUBLIQUE(config)#int f0/2 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#switchport mode access / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#switchport access vlan 20 / SWITCH-REPUBLIQUE(config-if)#exit / Routeur / Router(config)#hostname RT-REPUBLIQUE / RT-REPUBLIQUE(config)#int s0/0/0 / RT-REPUBLIQUE(config-if)#description ** REPUBLIQUE** / RT-REPUBLIQUE(config-if)#ip address 150.0.0.2 255.255.255.252 / RT-REPUBLIQUE(config-if)#ip nat outside / RT-REPUBLIQUE(config-if)#no shutdown / RT-REPUBLIQUE(config-if)#exit / RT-REPUBLIQUE(config-if)#int g0/0.1 / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#description ** VLAN 10 - EMPLOYE ** / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#ip address 192.168.11.254 255.255.255.0 / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#ip nat inside / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#exit / RT-REPUBLIQUE(config)#int g0/0.2 / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#description ** VLAN 20 - CLIENT ** / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#ip address 192.168.12.254 255.255.255.0 / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#ip nat inside / RT-REPUBLIQUE(config-subif)#exit / RT-REPUBLIQUE(config)#ip access-list extended LAN / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE / (config-ext-nacl)#deny ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE (config-ext-nacl)#deny ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE (config-ext-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any / RT-REPUBLIQUE (config-ext-nacl)#exit / RT-REPUBLIQUE (config)#ip nat inside source list LAN interface s0/0/0 / RT-REPUBLIQUE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 / IPsec / RT-REPUBLIQUE(config)#license boot module c2900 technology-package securityk9 / RT-REPUBLIQUE(config)#exit / RT-REPUBLIQUE#copy running-config startup-config / RT-REPUBLIQUE#write / RT-REPUBLIQUE#reload / RT-REPUBLIQUE(config)#crypto isakmp policy 1 / RT-REPUBLIQUE(config-isakmp)#encryption aes / RT-REPUBLIQUE(config-isakmp)#authentication pre-share / RT-REPUBLIQUE(config-isakmp)#group 2 / RT-REPUBLIQUE(config-isakmp)#exit / RT-REPUBLIQUE(config)#crypto isakmp key VPNREPUBLIQUE address 110.0.0.2 / RT-REPUBLIQUE(config)#crypto ipsec transform-set VPNSET esp-aes esp-sha-hmac / RT-REPUBLIQUE(config)#ip access-list extended VPN / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 / RT-REPUBLIQUE(config-ext-nacl)#exit / RT-REPUBLIQUE(config)#crypto map VPNMAP 1 ipsec-isakmp / % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer / and a valid access list have been configured. / RT-REPUBLIQUE(config-crypto-map)#set peer 100.0.0.2 / RT-REPUBLIQUE(config-crypto-map)#set transform-set VPNSET / RT-REPUBLIQUE(config-crypto-map)#match address VPN / RT-REPUBLIQUE(config-crypto-map)#exit / RT-REPUBLIQUE(config)#int s0/0/0 / RT-REPUBLIQUE(config-if)#crypto map VPNMAP / RT-REPUBLIQUE(config-if)#exit

Syslog ODEON

ODEON(config)#logging host 192.168.1.15
ODEON(config)#logging trap debugging

Budget Global

En ce qui concerne la partie réseau , nous arrivons à un total de:
 32 520€